| Вер2.4.1_214 |
| --- |
| Марка | Модель | Номер по списку | ID | Скорость км/ч | Установка переключателей Вкл. (ON) | Примечания |
| Audi | A4 тип B8 2007 -…, A6 тип C7 2011 -…, A8 тип D4/4H 2010 -…, Q5 2008 -…, | 0 | 308 | 700 | 0 | нет моторной шины |
|  | A4 тип B7 2004 - 2008, A6 тип C6 2004 - 2011, A8 тип D3/4E 2002 - 2010, Q3 2011 -…, Q7 тип 4L 2005 - 2015 | 3 | 5A0 | 1000 | 12 |  |
|  | Q7 тип 4M 2015 -… | 161 | 31B | 220 | 168 |  |
| BMW | 3 серия тип F30/F31/F34 2012 -…, 3 серия тип E90/E91/E92/E93 2008 - 2012, 5 серия тип F07/F10/F11 2010 -…, 7 серия тип F01/F02 2008 - 2015, 7 серия тип G11/G12 2015 -…, X3 тип F25 2010 -… | 154 | 2BB | 400 | 2458 |  |
|  | 3 серия тип E90/E91/E92/E93 2005 - 2008, 5 серия тип E60/E61 2003 - 2010, 7 серия тип E65/E66 2001 - 2008, X5 тип E70 2007 - 2013, X6 тип F16 2008 -… | 6 | 1A6 | 300 | 23 |  |
| Cadillac | Escalade 2015 -… | 8 | 3E9 | 4300 | 4 |  |
| Chery | Elara тип A5 | 7 | 310 | 200 | 123 |  |
| Chevrolet | Aveo 2011… | 164 | 3E9 | 1000 | 368 |  |
|  | Captiva 2006 -…, Tahoe 2006 - 2013, Cruze тип J300 2008 -…, Malibu(8 пок.) 2011 -…, Orlando 2010 -… | 8 | 3E9 | 4300 | 4 |  |
|  | Express 2003 -… | 189 | 3E9 | ? | 134568 | TEST |
|  | Epica 2006 - 2012, Captiva 2006 -… | 9 | 0F9 |  | 14 |  |
| Citroen | Berlingo 2008 -… | 10 | 38D | 190 | 24 |  |
|  | C3 2009 -…, C4 2010 -…, C5 2008 -… | 11 | 38D | 150 | 124 |  |
|  | Jamper 2007 - 2012 (чёрный разъём OBDII) | 99 | 566 | 3000 | 1267 | на заведенном двигателе OBDII CAN шина 2 - 10 |
|  | Jamper 2007 - 2012 (чёрный разъём OBDII) | 147 | 2A0 | 200 | 1258 | на заведенном двигателе OBDII CAN шина 6 - 14 |
|  | Jamper(рестайлинг) 2012 -… (жёлто-чёрный разъём OBDII) | 15 | 0A18A006 | 6000 | 1234 | на заведенном двигателе OBDII CAN шина 6 - 14 |
|  | Nemo 2007 -… | 14 | A187A06 | 2000 | 234 |  |
| Daewoo | Gentra 2013 -… | 8 | 3E9 |  | 4 |  |
| Datsun | On-do 2014(АКПП) -…, Mi-do 2014(АКПП) -… | 160 | 28C |  | 68 |  |
|  | ABS On-do 2014 -…, Mi-do 2014 -… | 56 | 27С | 180 | 456 | Не подключать к авто без ABS!!! |
|  | без ABS On-do 2014 -…, Mi-do 2014 -… | 188 | 1F9 | 250 | 34568 |  |
| Fiat | Albea 2004 - 2012, Doblo 2005 -… | 145 | 2A0 | 200 | 158 | (50kbit\c) |
|  | Doblo 2005 -… | 15 | 0A18A006 |  | 1234 |  |
|  | Dukato 2007 - 2012 (чёрный разъём OBDII) | 99 | 566 | 3000 | 1267 | на заведенном двигателе OBDII CAN шина 2 - 10 |
|  | Dukato 2007 - 2012 (чёрный разъём OBDII) | 147 | 2A0 | 200 | 1258 | на заведенном двигателе OBDII CAN шина 6 - 14 |
|  | Dukato(рестайлинг) 2012 - 2016, Dukato(2 рестайлинг) 2016 -… (жёлто-чёрный разъём OBDII) | 15 | 0A18A006 | 6000 | 1234 | на заведенном двигателе OBDII CAN шина 6 - 14 |
|  | Punto 2005 -… | 16 | 0A28A001 0628A001 |  | 5 |  |
|  | Punto (AMT-робот)2005 -… | 17 | 0014A006 |  | 15 |  |
| Ford | платформа Ford C1 Ecosport 2014 -..., Focus(2 пок.) 2005 - 2011, Fusion 2002 - 2012, C-Max(1 пок.) 2003 - 2010, Mondeo(3 пок.) 2000 - 2007, Tourneo Connect(1 пок. рестайлинг) 2009 - 2013, Transit Connect (1 пок.) 2002 - 2013, Explorer(4 пок.) 2006 - 2010, Kuga(1 пок.) 2008 - 2013 | 20 | 420 | 1200 | 35 |  |
|  | Focus(3 пок.) 2011 - 2015, Kuga(2 пок.) 2013 -…, ?Tourneo Connect(2 пок.) 2014 -… | 19 | 218 | 3000 | 125 |  |
|  | Focus(3 пок. рестайлинг) 2014 -… | 195 | 218 |  | 1278 |  |
|  | Maverick(2 пок.) 2000 - 2010 | 24 | 325 |  | 45 |  |
|  | Mondeo(4 пок.) 2007 - 2010, Mondeo(4 пок.) рестайлинг 2010 - 2015, S-Max(1 пок.) 2006 - 2015, Galaxy(2 пок.) 2006 - 2015 | 25 | 1F4 | 300 | 145 |  |
|  | Mondeo(5 пок.) 2015 - … ver.1 2литра | 190 | 179 |  | 234568 |  |
|  | Mondeo(5 пок.) 2015 - … ver.2 2.5 литра Explorer(5 пок. рестайлинг) 2015 -… | 194 | 179 |  | 278 |  |
|  | Explorer(5 пок.) 2010 - 2015 | 159 | 159 | 300 | 123458 |  |
|  | Ranger(3 пок.) 2012 - 2015, | 26 | 43F |  | 245 |  |
|  | Transit(6 пок.) 2006 -… | 30 | 0F6 | 1000 | 2345 |  |
|  | Tourneo Connect(2 пок.) 2014 -… Transit(7 пок.) 2015 -…, Transit Custom (7 пок.) 2013 -… | 186 | 254 |  | 24568 |  |
| GAZ | ГАЗель Next, ГАЗель Бизнес 330232 ГАЗон Next | 155 211 | 18FEF100 | 100 | 12458 12578 | Ver.1 Ver.2 |
| Geely | Emgrand EC7 2009 -… Emgrand EF1 2009 -… | 178 | 088 | 200 | 2568 |  |
|  | Emgrand X7 | 182 | 0F8 |  | 23568 |  |
| Honda | CR-V(3 пок.) 2007 -…, Crosstour 2013 -…, Pilot 2008 -… | 184 | 158 | 130 | 4568 |  |
|  | CR-V(3 пок.) 2007 -… | 174 | 158 |  | 23468 |  |
|  | CR-V(3 пок.) 2007 -…, Civic 2006 -… | 32 | 158 |  | 6 |  |
| Hyundai | Elantra тип HD 2005-2010 |  |  | 200 | 1.3.4.10 | 3 pin аналог |
|  | Genesis(1 пок.) 2008 - 2013 | 185 | 112 |  | 14568 | нет моторной шины |
|  | Genesis(2 пок.) 2014 -… | 191 203 | 386 386 |  | 1234568 12478 | нет моторной шины Ver.1 Ver.2 |
|  | H 1 2007 - 2015, Starex 2007 - 2015 |  |  | 200 | 1.2.4.5.10 | 3 pin аналог |
|  | I 30(2 пок.) mt 2012 -…, I 35 2009 -…, I40 2012 -…, I 55 2006 - 2012, Equus 2009 -… Solaris(АКПП) 2010 - 2014, Sonata(6 пок.) 2009 - 2014, Santa Fe(2 пок.) 2006 - 2012, Santa Fe(3 пок.) 2012 - 2016, Santa Fe(3 пок. рестайлинг) 2016 - …, Santa Fe(3 пок.) 2012 -…, | 38 | 1F1 | 360 | 236 |  |
|  | I 35 2009 -…, I 40 2012 -…, I 55 2006 - 2012, Elantra(5 пок.) 2011 - 2016, Solaris(АКПП) 2010 - 2014, Sonata(6 пок.) 2009 - 2014, Tucson(2 пок.) 2009 - 2015 | 34 | 440 | 200 | 26 |  |
|  | Solaris(рестайлинг) 2014 -… | 168 | 580 | 200 | 468 |  |
|  | Elantra(6 пок.) 2015 -…, Creta 2016 -…, Solaris (2 пок.) 2017 -…, Tucson(3 пок.) 2015 -… | 208 191 203 | 386 |  | 578 1234568 12478 | Ver.1 Ver.2 Ver.3 |
| Infiniti | G M EX FX QX | 166 | 284 |  | 2368 |  |
| Isuzu | NPR75 2012 Elf | 49 | 18FEF100 |  | 156 | 250кбит/с |
| Iveco | Daily (4 пок.) 2006 - 2011, Daily (5 пок.) 2011 - 2014 | 50 | 18FE6E0B 0CF00400 |  | 256 | 250кбит/с |
|  | Daily(6 пок.) 2014 -… | 196 | 18FE6E0B 0CF00400 |  | 378 | 500кбит/с |
|  | Daily(7 пок.) 2016 -… | 205 | 08FE6E0B |  | 13478 |  |
| Jaguar | XF 2007 - 2015 | 177 | 4FB | 600 | 1568 |  |
| Kamaz | Комбинация приборов Элара, Комбинация приборов Амтек Комбинация приборов Ителма | 179 | 0CFE6CEE | 100 | 12568 | километры |
|  |  | 200 |  |  | 478 | километры + моточасы |
|  |  | 206 |  |  | 23478 | моточасы |
| Kia | Optima(3 пок.) 2010 - 2016, Cerato(2 пок.) 2009 - 2013, Quoris 2013 -… | 34 | 440 | 200 | 26 |  |
|  | Mohave | 204 | 1F1 |  | 3478 |  |
|  | Sorento(2 пок.) 2009 - 2012, Sorento(2 пок. рестайлинг) 2012 - 2016, Sportage(3 пок.) 2010 - 2015, Rio(3 пок. рестайлинг) 2015 -… | 38 | 1F1 | 360 | 236 |  |
|  | Ceed(2 пок) 2012 -… Rio(3 пок.) 2011 - 2015, ?Rio(3 пок. рестайлинг) 2015 -… | 168 | 580 | 200 | 468 |  |
|  | Rio(4 пок.) 2017 -…, Optima(4 пок.) 2016 -… | 208 | 386 |  | 578 |  |
|  | Optima(4 пок.) 2016 -…, Cerato(3 пок. Рестайлинг) 2016 -… Sportage(4 пок.) 2016 -… | 191 203 | 386 386 |  | 1234568 12478 | Ver.1 Ver.2 |
|  | Sorenta(3 пок.) 2015 -… | 191 | 386 |  | 1234568 | нет моторной шины |
| Lada | Granta (АКПП) 2011 -… | 160 | 28C |  | 68 |  |
|  | ABS Granta 2011 -…, Priora 2012 - 2014, Priora(рестайлинг) 2013 -…, Kalina(2 пок.) 2013 -… | 56 207 | 27С 27С | 180 240 | 456 123478 | Не подключать к авто без ABS |
|  | без ABS Granta 2011 -…, Priora 2012 - 2014, Priora(рестайлинг) 2013 -…, Kalina(2 пок.) 2013 -… | 212 | 1F9 | 250 | 3578 |  |
|  | Xray 2015 -… | 175 | 5D7 |  | 123468 |  |
|  | Vesta 2015 - 2016 | 78 | 5D7 |  | 2347 |  |
|  | Vesta 2017 -… | 108 214 | 5D7 5D7 |  | 3467 23578 | быстро медленно |
| Land Rover | Discovery(3 пок.) 2005 -2009, Range Rover Vogue(3 пок.) 2002 - 2012 | 58 | 0BD5FDF0 | 240 | 2456 |  |
|  | Range Rover(3 пок.) 2002 - 2012 | 177 | 4FB | 600 | 1568 |  |
|  | Range Rover Evogue 2011 -… | 28 | 3C0 |  | 345 |  |
|  | Range Rover(4 пок.) 2012 -…, Range Rover Sport(2 пок.) 2013 -… | 1 | 290 |  | 1 |  |
|  | Freelander(2 пок.) 2006 -… | 197 |  | 250 | 1378 |  |
| Lexus | LS(4 пок.) 2007 -…, LX(3 пок.) 2007 - 2015, RX(3 пок.) 2009 - 2015, GX(2 пок.) 2010 -… | 122 | 0B4 |  | 24567 |  |
|  | LX(3 пок. рестайлинг) 2015 -…, RX(4 пок.) 2015 -… | 122 | 0B4 |  | 24567 | нет моторной шины |
| Lifan | X50 2015 -… | 213 | 090 |  | 13578 |  |
| Mazda | платформа Ford C1 2 тип DY 2002 - 2007, 3 тип BK 2003 - 2009, 6 тип GG 2002 - 2007, CX-7 2006 - 2012, CX-9 2006 - 2012 | 20 | 420 | 1200 | 35 |  |
|  | CX-5 2015 CX-9(2 пок.) 2016 -… | 68 | 420 | 4000 | 37 |  |
|  | BT 50 2006 -… | 66 | 253 |  | 27 |  |
| Mercedes | G тип W463 2006 -…, GL тип X164 2006 - 2012, GL тип X166 2012 -…, E тип W212 2009 -…, S тип W221 2005 - 2009, S тип W221(рестайлинг) 2009 - 2013, V тип W447 2014 -… | 72 | 203 |  | 47 | нет моторной шины |
|  | GLS тип X166 2015 - 2017 | 156 | 203 | 360 | 3458 |  |
|  | C тип W205 2014 -…, E тип W205 2014 -…, E тип W213 2016 -…, S тип W222 2013 -… | 180 | 0A1 | 500 | 3568 |  |
|  | C тип W204 2007 - 2015, E тип W211 2002 - 2009, S тип W220 1998 - 2005, Sprinter W903 1995 -…, Sprinter W906 2006 -…, Vito W639 2003 - 2010, ?Vito W447 2014 -…, Viano W639 2003 -…, ML500 | 77 | 200 |  | 1347 |  |
| Mitsubishi | Galant(9 пок.) 2003 - 2008, Galant(9 пок. рестайлинг) 2008 - 2012, Grandis 2003 - 2011 | 198 199 | 14D 14D |  | 2378 12378 | Ver.1 Ver.2 |
|  | Lanser(10 пок.) 2007 -…, Outlander(2 пок. рестайлинг) 2010 - 2012, ASX 2010 -… | 80 | 215 |  | 57 | нет моторной шины |
|  | Outlander(2 пок.) 2007 - 2009 | 81 | 215 |  | 157 |  |
|  | Outlander(3 пок.) 2012 -…, L200(5 пок.) 2015 -… | 82 | 215 | 180 | 257 |  |
| Nissan | Armada 2003 - 2015, Leaf 2010 -…, Navara тип D40(2 пок.) 2004 -…, Note 2009 -2014, Patrol тип Y62 2010 -…, Pathfinder тип R51 2004 - 2014, Primera(3 пок.) 2002 - 2007, Murano тип Z51 2008 -…, Tiida тип C11 2004 - 2014, Tiida тип C13 2015 -…, Qashqai тип J10 2007 -2014, Teana тип J32 2008 - 2014, Teana тип J33 2014 -…, Sentra тип B16 2006 - 2012, Sentra тип B17 2012 -…, Serena(4 пок.) 2010 - 2016, X-Trail тип T31 2007 - 2015 | 166 | 284 |  | 2368 |  |
|  |  | 209 |  |  | 1578 | + сброс check |
|  | X-Trail тип T32 2015 -…, Qashqai тип J11 2013 -… | 187 | 29A |  | 124568 |  |
|  |  | 201 |  |  | 1478 | + сброс check |
| Opel | Astra тип H 2004 - 2015 | 91 | 290 |  | 12457 |  |
|  | Astra тип J 2010 - 2016 | 92 | 3E9 |  | 3457 |  |
|  | Insignia 2008 -…, Zafira тип B 2005 - 2016, Vectra тип C 2002 - 2008 | 91 92 93 94 | 290 3E9 290 410 | 600 900 500 | 12457 3457 13457 23457 | Ver.1 Ver.2 Ver.3 Ver.4 |
|  | Mokka 2012 - 2016 | 8 | 3E9 | 4300 | 4 |  |
| Paz | Vector Next 320405-04 | 210 | 18FEF100 |  | 2578 |  |
| Peugeot | 207(1 пок.) 2006 - 2013, 301 308(1 пок.) 2008 - 2015, 3008 2009 -…, 407 2004 - 2010, 408 2012 -…, Expert(2 пок.) 2007 -…, Partner(2 пок.) 2007 -… | 10 102 | 38D 38D | 190 | 24 2367 | Ver.1 Ver.2 |
|  | 4007 2007 - 2013 | 80 | 215 |  | 57 | нет моторной шины |
|  | Boxer 2007 - 2012 (чёрный разъём OBDII) | 99 | 566 | 3000 | 1267 | на заведенном двигателе OBDII CAN шина 2 - 10 |
|  | Boxer 2007 - 2012 (чёрный разъём OBDII) | 147 | 2A0 | 200 | 1258 | на заведенном двигателе OBDII CAN шина 6 - 14 |
|  | Boxer (рестайлинг) 2012 -…, (жёлто-чёрный разъём OBDII) | 15 | 0A18A006 | 6000 | 1234 | на заведенном двигателе OBDII CAN шина 6 - 14 |
| Porsche | Cayene тип 957 2007 - 2010, Cayene тип 958 2010 -… | 3 | 5A0 | 1000 | 12 |  |
| Renault | Koleos 2008 -… | 105 162 | 284 284 | 200 | 1467 268 | Ver.1 Ver.2 |
|  | Logan(2 пок.) 2014 -… без ABS | 183 | 2C6 | 10000 | 123568 |  |
|  | Duster(рестайлинг) 2015 -…, Fluence 2010 - 2013, Kaptur 2016 -… Logan(2 пок.) 2014 -…, Megane(3 пок.) 2009 - 2012, Sandero(2 пок.) 2014 -…, | 108 214 | 5D7 5D7 |  | 3467 23578 | быстро медленно |
|  | Fluence (рестайлинг) 2013 -…, Megane(3 пок. рестайлинг) 2012 - 2014, Kaptur 2016 -…, Megane(3 пок. рестайлинг) 2014 -… | 78 175 | 5D7 5D7 |  | 2347 123468 | Ver.1 Ver.2 |
|  | Scenic(2 пок.) 2003 - 2010, Megane(2 пок.) 2003 - 2009, Kango(2 пок.) 2008 -…, Master(3 пок.) 2010 -… | 104 109 | 354 354 |  | 467 13467 | Ver.1 Ver.2 |
|  | Trafic(2 пок.) 2001 - 2014 | 167 | 741 | 200 | 12368 | 250kbit/s 6-14 |
|  | ?Laguna(2 пок.) 2001 - 2007, ?Laguna(3 пок.) 2007 -... | 106 | 741 |  | 2467 |  |
| Rolls Royce | Ghost 2010 -… | 111 | 2BB |  | 123467 |  |
| Skoda | Kodiaq 2016 -…, Oktavia тип А7 2012 -…, Rapid 2012 -…, Roomster 2015 -…, SuperB(3 пок.) 2015 -…, Fabia(3 пок.) 2014 -… | 169 | 31B | 240 | 1468 | нет моторной шины |
|  | Oktavia тип A5 2004 - 2013, Roomster ABS 2006 - 2015, Praktik 2006 -…, SuperB(2 пок.) 2008 - 2015, Yeti 2009 -…, Fabia(2 пок.) ABS 2007 - 2015 | 3 | 5A0 | 1000 | 12 |  |
| Ssang Yong | Action(1 пок.) 2006 - 2010, Rexton(2 пок.) 2007 - 2012, Kyron 2005 -… | 149 | 208 | 100 | 1358 |  |
|  | Action(2 пок.) 2010 -…, Korando 2011 -… | 153 149 150 | 208 208 208 | 100 100 100 | 1458 1358 2358 | Ver.1 Ver.2 Ver.3 |
| Subaru | Forester тип SJ 2013 -… | 158 | D0-D4 | 200 | 23458 |  |
| Suzuki | Grand Vitara тип JT 2005 - 2008 Grand Vitara тип JT(рестайлинг) 2008 - 2012, Grand Vitara тип JT(рестайлинг) 2012 -… | 118 119 | 314 314 | 600 250 | 23567 123567 | Ver.1 Ver.2 |
| Toyota | Auris(1 пок.) 2007 - 2012, Auris(2 пок.) 2012 -…, Alphard(2 пок.) 2008 - 2014, Avensis(3 пок.) 2009 -…, Camry тип XV40 2006 -2009, Camry тип XV40 (рестайлинг) 2009 - 2011, Camry тип XV50 2011 - 2014, Camry тип XV50 (рестайлинг) 2014 -…, Land Cruiser Prado тип 150 2009 -…, Land Cruiser тип 200 2007 - 2011, Land Cruiser тип 200 (рестайлинг) 2012 - 2015, Corolla тип E140/ E150 2006 - 2013, Corolla тип E160 2013 -…, Sequoia(2 пок.) 2008 -…, Highlander(2 пок.) 2007 - 2013, RAV4 тип CA30 2006 - 2012, RAV4 тип CA40 2013 - 2015, RAV4 тип CA40(рестайлинг) 2015 -…, Venza 2008 - 2015 | 122 | 0B4 |  | 24567 |  |
|  | Camry тип XV70 2017 -…, Land Cruiser тип 200(рестайлинг) 2015 -… | 122 | 0B4 |  | 24567 | нет моторной шины |
| Uaz | Patriot 2016 -..., Pickup 2016 -... | 202 | 27D | 350 | 2478 |  |
| Ural | Next | 210 | 18FEF100 |  | 2578 |  |
| Volvo | S40 2003 - 2007, S40(рестайлинг) 2007 - 2012, | 125 | 19A00002 |  | 134567 |  |
|  | S60(1 пок.) 2000 - 2004, S60(1 пок. рестайлинг) 2004 - 2010 | 126 127 | 0E240260 00E24026 |  | 234567 1234567 | Ver.1 Ver.2 |
|  | S80(1 пок.) 1998 - 2003 | 128 | 00A00006 |  | 8 |  |
|  | S80(1 пок. рестайлинг) 2003 - 2006 | 129 | 00A24026 | 5000 | 18 |  |
|  | S80(2 пок.) 2006 - 2010 | 131 | 20A | 900 | 128 |  |
|  | S80(2 пок. рестайлинг) 2010 - 2013, S80(2 пок. рестайлинг) 2013 -… | 130 | 2B5 |  | 28 |  |
|  | XC60 2008 - 2013, XC60(рестайлинг) 2013 -… | 132 | 2B5 | 1000 | 38 |  |
|  | XC70(1 пок.) 2000 - 2004, XC70(1 пок. рестайлинг) 2004 - 2007 | 133 | 0E240260 |  | 138 |  |
|  | XC90(1 пок.) 2002 - 2006, XC90(1 пок. рестайлинг) 2006 - 2014 | 134 | 00E24026 |  | 238 |  |
| VW | Jetta(5 пок) 2005 - 2011, Jetta(6 пок) 2011 -…, Faeton 2002 -…, Sharan(1 пок) тип 7M6 2004 - 2010, Sharan(2 пок) 2010 -…, Touran тип 1T1 2003 - 2006, Touran тип 1T2 2006 - 2010, Transporter тип T5 2003 - 2015, Transporter тип T6 2016 -…, Caravella тип T5 2003 - 2015, Multivan тип T5 2003 - 2015, Multivan тип T6 2016 -…, Caddy(3 пок.) 2004 - 2015, Tiguan(1 пок.) 2007 - 2016, Passat тип B6 2005 - 2011, Passat тип B7 2011 - 2015, Passat тип CC 2008 -…, Touareg(1 пок.) 2002 - 2010, Polo(5 пок.) 2009 -…, Amarok 2010 -… | 3 | 5A0 | 1000 | 12 | нет моторной шины |
|  | Golf (7 пок.) 2013 -…, Tiguan(2 пок.) 2016 -…, Passat тип B8 2015 -… | 169 | 31B | 240 | 1468 |  |
|  | Touareg(2 пок.) 2010 -… | 0 | 308 | 700 | 0 |  |
|  | Crafter 2006 -… var.1 | 135 | 200 | 300 | 1238 |  |
|  | Crafter 2006 -… var.2 | 165 | 200 | 200 | 1368 |  |
| Тахограф | ATOL | 49 | 18FEF100 |  | 156 |  |
|  | VDO VW Crafter, VDO Mercedes Sprinter | 193 | 208 |  | 178 |  |
|  | Меркурий Ford Transit | 192 | 7E8 |  | 78 |  |
| Лимит | Установка безлимита | 504 |  |  | 456789 | По умолчанию установлен безлимит |
|  | Установка лимита 1 час | 505 |  |  | 1456789 |  |
|  | Установка лимита 3 часа | 506 |  |  | 2456789 |  |
|  | Установка лимита в 10 часов | 507 |  |  | 12456789 |  |
|  | Установка лимита в 30 часов | 508 |  |  | 3456789 |  |
|  | Установка лимита в 100 часов | 509 |  |  | 13456789 |  |
|  | Установка лимита в 250 часов | 510 |  |  | 23456789 |  |
| Test |  | 511 | 01234567 |  | 123456789 |  |
| Программирование |  | 1023 |  |  | 1234567890 |  |

Лимит - выставить нужную комбинацию и подать питание, красный светодиод замигает с частотой пять вспышек в секунду, сигнализируя, что запись лимита прошла успешно. Затем отключаем устройство, программируем устройство на нужный автомобиль и отдаём его в работу.

Лимит закончился - светодиод мигает красно-зеленным.

Безлимит - выставить комбинацию 456789 и подать питание, зеленый светодиод замигает с частотой пять вспышек в секунду, сигнализируя, что запись безлимита прошла успешно.